Erläuterungen

zur Excel-Tabelle „n-31-Abwassergebuehrenkalkulation“

(Berechnung von Abwassergebühren)

Im Kommentar Nitsche/Baumann/Peters „Satzungen zur Abwasserbeseitigung“ ist im Teil 6 ein Berechnungs- und Kalkulationsmuster zur Ermittlung gesplitteter Abwassergebühren enthalten. Mit diesem Beispiel wird den Kommunen ein sehr gutes Schema zur Berechnung gesplitteter Abwassergebühren an die Hand gegeben. Es erfordert aber einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, wenn nach diesem Muster entsprechende Berechnungen gemacht werden.

Ich habe in den letzten Jahren eine Kalkulationstabelle entwickelt, um auf eine relativ einfache Art und Weise mit einem minimalen Zeit- und Arbeitsaufwand korrekte Abwassergebühren zu berechnen.

Mit dieser Tabelle können sowohl Berechnungen von gesplittete Abwassergebühren als auch Berechnungen von Abwassergebühren  nach dem modifizierten Frischwassermaßstab durchgeführt werden.

In beiden Fällen sind folgende Berechnungsarten möglich:

- Nachkalkulationen von Abwassergebühren für einen Zeitraum von 1 bis 5 Jahren (einschl. Nach-Nach-Kalkulationsjahr) und gleichzeitig

- Vorkalkulationen von Abwassergebühren für einen Zeitraum von 1 bis 4 Jahren.

Für beide Kalkulationsarten (Nachkalkulation und Vorkalkulation) sind nachfolgende Berechnungsweisen möglich.

- Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen von den Anschaffungs-/Herstellungskosten.

- Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen von den Wiederbeschaffungszeitwerten (nach Preisindexmethode). Bei diesem Berechnungsmodus wird der Betrag, der der Sonderrücklage zuzuführen ist, gesondert ermittelt und ausgewiesen.

- Berechnung der Gebühren unter Einbezug der Abschreibungen des zuwendungsfinanzierten Anlagevermögens. Der Zuführungsbetrag zur Sonderrücklage wird gesondert ermittelt und ausgewiesen.

- Berechnung der kalkulatorischen Zinsen nach der Halbwertmethode.

- Berechnung der kalkulatorischen Zinsen nach der Restbuchwertmethode.

- Gemischte Berechnung der kalkulatorischen Zinsen (Teil der Anlagegüter nach Restbuchwertmethode und Teil der Anlagegüter nach Halbwertmethode).

Nachfolgend eine Anleitung für die Anwendung der Kalkulationstabelle

- Allgemeine Hinweise

- Einträge sind nur in die orangen Zellen vorzunehmen. 
Die bisherigen Mustereinträge sind zu löschen bzw. zu überschreiben.
Die weißen Zellen enthalten meist Berechnungsformeln, die nicht geändert werden dürfen.

- Sollten die „Eingabezeilen“ in den Tabellenblättern „Betriebskosten“, „Anlagegueter“, „Beitraege“ und „Zuwendungen“ nicht ausreichen, können beliebige Zeilen eingefügt werden. Auf die neu eingefügten Zeilen ist eine „alte“ Zeile mit den Formeln zu kopieren. 
Falls „Eingabezeilen“ in diesen Blättern nicht benötigt werden, können diese gelöscht werden.
Vor dem Einfügen oder Löschen von Zeilen ist der Blattschutz aufzuheben (Aufhebung ist ohne Eingabe eines Kennwortes möglich)

- Die für die Berechnungen benötigten Werte werden aus den einzelnen Tabellenblättern und entsprechenden Spalten z.T. mit den Funktionen „WVERWEIS“ bzw. „SVERWEIS“ übernommen. Hierzu wurden verschiedene Zellbereiche (für „WVERWEIS“ bzw. für „SVERWEIS“) gebildet, die mit Namen versehen sind. Die Namen der Zellbereiche werden im Namenfeld eines Blattes (links unter der Menüleiste) angezeigt (Pfeil anklicken!). Diese Zellbereiche sind in den einzelnen Blättern meist ausgeblendet.
In Anlage 4 wurde die Funktion „WVERWEIS“ bzw. SVERWEIS“ erläutert und die gebildeten Bereiche aufgelistet.

- Für die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Kostenstellen und Kostenträger werden Kostenzuordnungsschlüssel gebildet, die mit Kostenverteilerschlüssel versehen werden können. 
In Anlage 1 sind die anerkannten Kostenverteilerschlüssel für einzelne Anlagegruppen enthalten. Die einzelnen Schlüssel sind in der Excel-Tabelle im Blatt „Verteilerschl“ aufgeführt.

- Jede Änderung (z.B. Änderung der Zinssätze oder der Berechnungsart) wirkt sich unmittelbar auf alle Berechnungsergebnisse aus. Das jeweilige „Endergebnis“ ist sofort aus den Blättern „Nachkalkulation“ und „Vorkalkulation“ ersichtlich.

- Erläuterungen zu den einzelnen Tabellenblättern

Die Excel-Tabelle besteht aus folgenden Blättern:

- Nachkalkulation

- Vorkalkulation

- Verteilerschl (Blattregister in oranger Farbe)

- Grunddaten (Blattregister in oranger Farbe)

- Betriebskosten (Blattregister in oranger Farbe)

- Anlagegueter (Blattregister in oranger Farbe)

- Beitraege (Blattregister in oranger Farbe)

- Zuwendungen (Blattregister in oranger Farbe)

- Preisindex (Blattregister in oranger Farbe)

- Verzinsung

- Kontrolle-Zuordn

Einträge sind nur in die Blätter, bei denen die Register in orange eingefärbt sind, vorzunehmen.

| Bezeichnung des Blattes | Beschreibung |
| --- | --- |
| Nachkalkulation | Im Blatt „Nachkalkulation“ sollten keine Eintragungen oder Änderungen vorgenommen werden. Nicht benötigte Zeilen können ausgeblendet werden. Aus diesem Tabellenblatt ergeben sich die Über-/Unterdeckungen für den im Blatt „Grunddaten“ angegebenen Berechnungszeitraum (Nachkalkulation). Die Über-/Unterdeckungen werden gesondert ermittelt und zwar bei der Berechnung gesplitteter Abwassergebühren getrennt nach Schmutzwasser bzw. Regenwasser (siehe Nr. 5a) und bei der Berechnung der Abwassergebühren nach dem modifizierten Frischwassermaßstab insgesamt für Schmutzwasser und Regenwasser (siehe Nr. 5b). Die für die Berechnung benötigten Daten werden von den entsprechenden Blättern („Grunddaten“, „Betriebskosten“, „Anlagegueter“, „Beitraege“, und Zuwendungen“ übernommen. Die unter Nr. 5a bzw. 5b ausgewiesenen Über-/Unterdeckungen werden mit den im Blatt „Grunddate“ unter Nr. 3 angegebenen Zinssätzen automatisch verzinst (s. Blatt „Verzinsung“) und in die Blätter „Grunddaten“ bzw. „Vorkalkulation“ vorgetragen. Unter Nr. 7 wird der Regenwasseranteil im Verhältnis der gebührenfähigen Kosten angezeigt. Liegt dieser Anteil über 12% sind gesplittete Abwassergebühren zu erheben. Wurde im Blatt „Grunddaten“ unter Nr. 2.2/2.3 bzw. unter Nr. 2.4/2.5 angegeben, dass von den Wiederbeschaffungszeitwerten bzw. von den Zuwendungen abgeschrieben wird (durch Eintrag einer „2“ und Angabe des Prozentsatzes in der entsprechenden Rubrik), sind unter Nr. 9. bzw. 10. die Gebührenanteile aufgeführt, die sich den Mehrabschreibungen aus den Wiederbeschaffungszeitwerten bzw. aus den Abschreibungen auf den zuwendungsfinanzierten Teil des Anlagevermögens ergeben. Diese in der Nachkalkulation errechneten Beträge sind einer Sonderrücklage zuzuführen, die zu verzinsen ist. |
| Vorkalkulation | Im Blatt „Vorkalkulation“ sollten keine Eintragungen oder Änderungen vorgenommen werden. Nicht benötigte Zeilen können ausgeblendet werden. Aus diesem Blatt ergeben sich die errechneten Gebühren für den Berechnungszeitraum und zwar die gesplitteten Abwassergebühren getrennt nach Einleitungsmengen und befestigten Flächen (siehe Nr. 7a.2) und die Gebühren nach dem modifiziertem Frischwassermaßstab einheitlich für Einleiter von Schmutz- und Regenwasser sowie eine getrennte Gebühr für Einleiter von „nur Schmutzwasser“, (siehe Nr. 7b.2). Die für die Berechnung benötigten Daten werden von den entsprechenden Blättern („Grunddaten“, „Betriebskosten“, „Anlagegueter“, „Beitraege“, „Zuwendungen“ und „Verzinsung“ übernommen. Bei den evtl. ausgewiesenen Zuführungsbeträgen zur Sonderrücklage handelt es sich nur um vorläufige Beträge. Die endgültigen Beträge werden im Blatt „Nachkalkulation“ ausgewiesen. |
| Grunddaten | In Zelle A1 und A2 kann der Name der Gemeinde und die Einrichtung angegeben werden. Diese Angaben erscheinen dann auf allen Blättern. In dieses Blatt werden ferner folgende Daten eingetragen: Festlegung der Berechnungszeiträume Berechnungszeitraum für Nachkalkulation Der Beginn und das Ende des Nachkalkulationszeitraumes (Zelle H6 bzw. J6) ist stets im Datumsformat anzugeben (z.B.1.1.2006/ 31.12.2008). Berechnungen für Nachkalkulationen können bis zu einem 5-jährigen Zeitraum durchgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Nach-Nachkalkulationsjahr (= letztes Jahr der vorhergehenden Nachkalkulation) stets mit einzubeziehen ist und zwar auch dann, wenn sich im Nach-Nachkalkulationsjahr keine Änderungen gegenüber der vorhergehenden Nachkalkulation ergeben. Als Über- bzw. Unterdeckung wird dann für das Nach-Nachkalkulationsjahr der Betrag Null ausgewiesen. Mit der Eingabe des Datums in Zelle „H6“ werden folgende Aktionen ausgelöst: Umstellung der Berechnungsjahre und Neuberechnung (ab Eingabedatum) aller für die Berechnungen erforderlichen Daten je Jahr (Abschreibungen, Restwerte, Zinsen usw.) in den Blättern „Anlagegueter“, „Beitraege“, „Zuwendungen“ und „Verzinsung“. Umstellung der Berechnungsjahre und Neuberechnung der berechneten Kostenverteilerschlüssel und Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen und die Kostenträger („Schmutzwasserbeseitigung“, „Regenwasserbeseitigung für Grundstücke“ und „Regenwasserbeseitigung von Straßen“) im Blatt „Verteilerschl“. Umstellung des Blattes„Nachkalkulation“ auf den neuen Berechnungszeitraum und automatische Übernahme sämtlicher zur Berechnung der Gebühren erforderlichen Daten für den neuen Berechnungszeitraum. Umstellung des ersten Jahres und der Folgejahre (Nachkalkulationszeitraum) im Blatt „Grunddaten“ und zwar für: Nr. 2.1 - Jahresangaben für die Berechnungsarten, Nr. 3.1 - Jahresangabe der Zinssätze, Nr. 5.1/5.6 - Jahresangabe der Gesamtgebühreneinnahmen, Nr. 6a.1/6b.1 - .Jahresangabe der Unter-/Überdeckungen und Nr. 7.1 - Jahresangabe der erfolgten Rücklagenzuführungen. Umstellung des ersten Jahres und der Folgejahre im Blatt „Betriebskosten“. Umstellung des ersten Jahres und der Folgejahre im Blatt „Verzinsung“. Berechnungszeitraum Vorkalkulation Das Anfangsdatum für den Vorkalkulationszeitraum wird in Zelle H8 automatisch generiert. Für Vorkalkulationen kann ein Zeitraum bis zu 4 Jahren vorgegeben werden. Mit der Änderung des Datums in Zelle „H8“ werden folgende Aktionen ausgelöst: Umstellung des Blattes „Vorkalkulation“ auf den neuen Berechnungszeitraum und automatische Übernahme sämtlicher zur Berechnung der Gebühren erforderlichen Daten. Umstellung des ersten Jahres und der Folgejahre (Vorkalkulationszeitraum) im Blatt „Grunddaten“ für Nr. 3.1 Jahresangabe der Zinssätze, Nr. 4a.1/4b.1 - Jahresangabe für die Einleitungsmengen und der befestigten Flächen zur Berechnung gesplitteter Abwassergebühren bzw. der Einleitungsmengen nach dem modifizierten Frischwassermaßstab. Nr. 6a.1/6b.1 - Jahresangabe der Unter-/Überdeckungn. Umstellung des ersten Jahres und der Folgejahre im Blatt „Betriebskosten“ (ab Zelle AQ2). Umstellung der Vorkalkulationsjahre im Blatt „Verzinsung“. Festlegung der Berechnungsart Berechnung der Abschreibungen aus den Herstellungs-/Anschaffungskosten oder aus den Wiederbeschaffungszeitwerten Sollen für die Gebührenberechnung die Abschreibungen von den Wiederbeschaffungszeitwerten zugrunde gelegt werden, so ist unter Nr.2.2 wahlweise je Rubrik eine 2 einzutragen. Wird unter Nr. 2.2 keine „2“ in keine Rubrik eingetragen, wird von Anschaffungs-/Herstellungskosten abgeschrieben. Welcher Anteil aus den höheren Abschreibungen von Wiederbeschaffungszeitwerten in die Gebührenberechnung einfließen soll, ist in Prozenten unter Nr.2.3 je Rubrik festzulegen. Grundsätzlich ist je Rubrik die gleiche Abschreibungsart zu wählen. Eine Abweichung ergibt sich dann, wenn auf eine andere Berechnungsart umgestellt wird. Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Anlagevermögen Unter Nr. 2.4 ist anzugeben, ob von den zuwendungsfinanzierten Investitionskosten abgeschrieben werden soll. Wird unter Nr. 2.4 für die entsprechende Rubrik eine 2 eingetragen, so wird aus dem zuwendungsfinanzierten Teil des Anlagevermögens abgeschrieben; andernfalls erfolgen keine Abschreibungen von den Zuwendungen. Welcher Anteil aus den höheren Abschreibungen von Wiederbeschaffungszeitwerten in die Gebührenberechnung einfließen soll, ist in Prozenten unter Nr.2.5 festzulegen. Zu beachten ist, dass Abschreibungen sowohl aus den Wiederbeschaffungszeitwerten als auch Abschreibungen auf das zuwendungsfinanzierte Anlagevermögen bei Nachkalkulationen in die einzelnen Nachkalkulationsjahre nur eingestellt werden dürfen, wenn bereits in der Vorkalkulation bei den jeweiligen Jahren entsprechende Abschreibungen enthalten waren. Soll z.B. auf Abschreibungen aus den Wiederbeschaffungszeitwerten umgestellt werden, darf die Umstellung erst ab Vorkalkulationszeitraum vorgenommen werden. Für den Nachkalkulationszeitraum müssen die Abschreibungen noch aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgen. Im Zuge der Nachkalkulation darf der prozentuale Anteil der Abschreibungen, welcher in der Vorkalkulation angegeben war, reduziert aber nicht erhöht werden. Berechnung gesplitteter Abwassergebühren oder Berechnung der Abwassergebühren nach dem modifizierten Frischwassermaßstab Falls gesplittete Abwassergebühren berechnet werden sollen, ist unter Nr.2.7 in die entsprechende Rubrik (Nachkalkulationszeitraum bzw. Vorkalkulationszeitraum eine 2 einzutragen.. Sollen die Abwassergebühren nach dem modifizierten Frischwassermaßstab ermittelt werden, darf unter Nr. 2.7 keine 2 vorgetragen werden. Grundsätzlich sind unter Nr. 2.7 sowohl für den Nachkalkulationszeitraum als auch für den Vorkalkulationszeitraum identische Werte vorzutragen (also eine 2 oder kein Eintrag). Soll die Berechnungsart umgestellt werden z.B. von Gebühren nach den modifizierten Frischwassermaßstab auf gesplittete Gebühren so ist für den Nachkalkulationszeitraum kein Eintrag vorzunehmen, für den Vorkalkulationszeitraum ist eine 2 einzutragen. Die unter Nr. 6 b3 vorgetragenen Über-/Unterdeckungen werden dann für die Berechnung der in der Vorkalkulation vorzutragenden Über-/Unterdeckungen nach dem Verhältnis der Abschreibungen auf Schmutzwasser und Regenwasser gesplittet. Festlegung der kalkulatorischen Zinssätze für die Berechnungszeiträume sowie für die Verzinsung der Über-/Unterdeckungen Unter Nr. 3.2 sind für jedes Kalkulationsjahre die vollen kalkulatorischen Zinssätze anzugeben, auch wenn die gesamten Zinsen oder ein Teil nach der Halbwertmethode berechnet werden.. Die in dieser Zeile vorgetragenen Zinssätze werden der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das Anlagevermögen, die Beiträge und die Zuwendungen zugrunde gelegt. Die Berechnung der Zinsen nach der Restbuchwertmethode erfolgt aus dem „Jahresmittel“ der Restwerte. Die Zinssätze für die Verzinsung der Über-/Unterdeckungen sind unter Nr. 3.3 je Jahr anzugeben. Die Zinssätze für die Verzinsung der Über-/Unterdeckungen muss nicht identisch mit den kalkulatorischen Zinssätzen sein. Einleitungsmengen bzw. befestigte Flächen für Vorkalkulationszeitraum Zur Ermittlung gesplitteter Abwassergebühren sind die jährlichen Einleitungsmengen unter Nr. 4a.2 in Kubikmetern und die maßgeblichen befestigten Grundstücksflächen unter Nr. 4a.3 in Quadratmetern vorzutragen. Falls die Gebühren nach dem modifizierten Frischwassermaßstab berechnet werden sollen, sind unter Nr. 4b.2 und evtl., falls von einem Teil der Benutzer nur Schmutzwasser eingeleitet wird, auch unter Nr. 4b.3, die maßgeblichen Einleitungsmengen vorzutragen. Diese Werte werden in das Blatt „Vorkalkulation“ automatisch übernommen. Grundgebühren und Gesamtgebührenaufkommen Hier werden die Grundgebühren für den Vorkalkulationszeitraum und das Gesamtgebührenaufkommen für den Nachkalkulationszeitraum nachgewiesen. Die Grundgebühren werden automatisch vom Blatt „Grundgebühren“ übernommen. Sollten bei gesplitteten Gebühren auch für die Regenwassergebühren Grundgebühren erhoben werden, sind diese im Vorkalkulationszeitraum vorzutragen (orange Zellen) Die Gesamtgebührenerlöse (einschl. Grundgebühren) sind für den Nachkalkulationszeitraum hier anzugeben –orange Zellen- (für die Berechnung gesplitteter Gebühren getrennt nach Schmutzwasser und Regenwasser). Über- /Unterdeckungen Hier sind in die orangen Zellen die Über-/Unterdeckungen einzutragen, die in den vorhergehenden Nachkalkulation bzw. Vorkalkulation enthalten waren und zwar Für die Berechnung gesplitteter Abwassergebühren getrennt unter Nr. 6a.2 bzw. Nr. 6a.6 die Über-/Unterdeckung des letzten Jahres der vorherigen Nachkalkulation für Schmutzwasser bzw. für Regenwasser und unter Nr. 6a.3 bzw. unter Nr. 6a.7 die Über-/Unterdeckungen aus der vorherigen Vorkalkulation für Schmutzwasser bzw. für Regenwasser. Die entsprechenden Beträge können der vorhergehenden Kalkulation und zwar für Schmutzwasser unter Nr. 6a.4 bzw.6a.5 -in blauer Farbe markiert- sowie für Regenwasser unter Nr. 6a.8 bzw.6a.9 -in blauer Farbe markiert- entnommen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Über-/Unterdeckungen bei Berechnung gesplitteter Abwassergebühren für die Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserbeseitigung gesondert aufgeführt werden. Für die Berechnung der Gebühren nach dem modifizierten Frischwassermaßstab unter Nr. 6b.2 die Über-/Unterdeckung des letzten Jahres der vorherigen Nachkalkulation für Schmutzwasser und für Regenwasser und unter Nr.6b.3 aus der vorherigen Vorkalkulation die Über-/Unterdeckungen aus Schmutzwasser und Regenwasser jeweils in einer Summe. Die entsprechenden Beträge können der vorhergehenden Kalkulation und zwar unter Nr. 6b.4 bzw. 6b.5 -in blauer Farbe markiert- entnommen werden. Die in den blau markierten Zellen stehenden Beträge werden automatisch berechnet (hier keine Änderungen vornehmen!). Die Unterdeckungen sind mit einem Minuszeichen zu versehen. Erfolgte Rücklagenzuführungen aus Abschreibungen von Zuwendungen bzw. von Wiederbeschaffungszeitwerten im Nach-Nachkalkulationsjahr Falls bei der vorangegangenen Kalkulation im letzten Nachkalkulationsjahr Rücklagenzuführungen erfolgt sind, müssen für das Nach-Nach-kalkulationsjahr die bereits zugeführten Rücklagenbeträge hier getrennt nach Rücklagen aus Abschreibungen von Zuwendungen und Abschreibungen von Wiederbeschaffungszeitwerten eingetragen werden. |
| Verteilerschl | Festlegung der Zuordnungsschlüssel und Kostenaufteilungsschlüssel Dieses Blatt beinhaltet einerseits die Zuordnungsschlüssel, nach denen die Anlagegüter, Beiträge und Zuwendungen sowie die Unterhaltungs- und Betriebskosten den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet werden. Andererseits werden hier die Kostenaufteilungsschlüssel festgelegt, nach welchem Verhältnis die kalkulatorische Kosten sowie die Kosten für Betrieb und Unterhalt auf die Kostenträger „Schmutzwasserbeseitigung“ und „Regenwasserbeseitigung (Niederschlagswasserbeseitigung) von Grundstücken und von Straßen“ verteilt werden. Alle im Blatt „Anlagegueter“ enthaltenen Anlagegüter sowie die in den Blättern „Beitraege“ bzw. „Zuwendungen“ enthaltenen Beiträge und Zuwendungen sind mit einem Zuordnungsschlüssel zu versehen. Das Gleiche gilt für die im Blatt „Betriebskosten“ enthaltenen Erträge und Aufwendungen. Anlagegüter bzw. Beiträge und Zuwendungen sowie Betriebskosten ohne Zuordnungsschlüssel werden in die Berechnungen nicht mit einbezogen. Der Vermerk des Zuordnungsschlüssels zu jedem Anlagegut, jedem Beitrag, jeder Zuwendung und den einzelnen Betiebskosten ist zunächst etwas zeitaufwändig, ist jedoch unverzichtbar, um korrekte Abwassergebühren berechnen zu können. Die Bezeichnung der einzelnen Zuordnungsschlüssel darf nicht verändert werden. Jedem Zuordnungsschlüssel, der verwendet wird, sind Kostenaufteilungsschlüssel (Schmutzwasser, Regenwasser-Grundstücke und Regenwasser-Straßen) zuzuordnen. Die Summe der Kostenaufteilungsschlüssel muss stets 100% ergeben. Nach welchem Verhältnis die Kosten bzw. Erträge der „Schmutzwasserbeseitigung“, „Regenwasserbeseitigung aus Grundstücken“ und „Regenwasserbeseitigung von Straßen“ zugeordnet werden, wird somit durch Eintrag der prozentualen Kostenaufteilungsschlüssel in diese Übersicht (Eintrag in orange Zellen) entschieden. Werden hier bei einem Zuordnungsschlüssel Änderungen im prozentualen Aufteilungsverhältnis vorgenommen, so wirkt sich dies unmittelbar auf die gesamten Berechnungen aus. Der für das erste Berechnungsjahr (=Nach-Nachkalkulationsjahr) festgelegte Kostenaufteilungsschlüssel (Spalte G – Schmutzwasser-, Spalte H –Regenwasser Grundstücke- und Spalte I –Regenwasser Straßen-) wird für die restlichen Berechnungsjahre übernommen, da diese in der Regel sowohl für die Nachkalkulation als auch Vorkalkulation gleich bleiben. Ändert sich der Kostenaufteilungsschlüssel während des Berechnungszeitraumes, so kann dieser ab dem entsprechenden Jahr überschrieben werden. Sofern keine gesonderten Berechnungen eines Ingenieurbüros hinsichtlich der Kostenaufteilung vorliegen, können die in der Anlage 1 aufgeführten Kostenaufteilungsschlüssel verwendet werden (vgl. Nitsche/Baumann/Schwamberger, Erl.20.105 Nr. 5). Es sind hier relativ viele Kostenzuordnungsschlüssel angegeben. In der Regel kommen nur einige zur Anwendung. Die Vielfalt wurde deswegen gewählt, um alle Fälle abzudecken. Für alle angewendeten Kostenzuordnungsschlüssel müssen auch die Kostenaufteilungsschlüssel festgelegt werden (durch Eintrag der prozentualen Anteile in die zugehörigen orangen Felder). Folgenden Zuordnungsschlüsseln können keine Kostenaufteilungsschlüssel zugeordnet werden, da diese berechnet werden: „kaz“ (Kanäle –nicht zuordenbar- „klz“ (Kläranlage – nicht zuordenbar) - „soz“ (Sonderbauwerke –nicht zuordenbar- „haz“ (Hausanscchlüsse –nicht zuordenbar- „saz“ (Sonstige Anlagegüter –nicht zuordenbar- „bek“ (Verbesserungsbeitträge -Kläranlage –) „bez“ (Herstellungsbeiträge) „zuk“ (Zuwendungen -- Kläranlage –) „zuz“ (Zuwendungen – nicht zuordenbar) - „alz“ (Anlagegüter –allgemein- sowie Kosten für Betrieb und Unterhalt –nicht zuordenbar-) Sie werden nachrichtlich in den grauen Zellen angezeigt. Diese berechneten Schlüssel dürfen nicht geändert werden. Die Kostenaufteilungsschlüssel werden bei diesen Zuordnungsschlüsseln wie folgt berechnet: „kaz“ Anlagevermögen Kanäle –nicht zuordenbar- Es werden zunächst für alle Anlagegüter der Kanäle, die einem Kostenaufteilungsschlüssel zugeordnet sind (Schlüssel „kas“, „kam“, „kar“), die Anteile festgestellt (Stand: Ende des jeweiligen Jahres), die auf a) Schmutzwasserbeseitigung, b) Regenwasserbeseitigung –Grundstücke- und c) Regenwasserbeseitigung –Straßen- entfallen und werden zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die Summe der zum Ende des gleichen Jahres nicht zuordenbaren Anlagegüter der Kanäle (Schl. „kaz“). werden dann mit dem gleichen Verhältnis aufgeteilt auf a) Schmutzwasserbeseitigung, b) Regenwasserbeseitigung –Grundstücke- und c) Regenwasserbeseitigung –Straßen- „klz“ Anlagevermögen Kläranlage – nicht zuordenbar- Es werden zunächst für alle Anlagegüter der Kläranlage, die einem Kostenaufteilungsschlüssel zugeordnet sind (Schlüssel „klm“, „kls“, „klr“, „klk“), die Anteile festgestellt (Stand: Ende des jeweiligen Jahres), die auf a) Schmutzwasserbeseitigung, b) Regenwasserbeseitigung –Grundstücke- und c) Regenwasserbeseitigung –Straßen- entfallen und werden zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die Summe der zum Ende des gleichen Jahres nicht zuordenbaren Anlagegüter der Kläranlage (Schl. „klz“). werden dann mit dem gleichen Verhältnis aufgeteilt auf a) Schmutzwasserbeseitigung, b) Regenwasserbeseitigung –Grundstücke- und c) Regenwasserbeseitigung –Straßen- „soz“ Anlagevermögen Sonderbauwerke –nicht zuordenbar- Die Kostenaufteilung auf Schmutzwasser, Regenwasser-Grundstücke und Regenwasser Straßen erfolgt analog dem oben angeführten Zuordnungsschlüssel „kaz“. „haz“ Anlagevermögen Hausanschlüsse –nicht zuordenbar- Die Kostenaufteilung auf Schmutzwasser, Regenwasser-Grundstücke und Regenwasser Straßen erfolgt analog dem oben angeführten Zuordnungsschlüssel „kaz“ „saz“ Anlagevermögen sonstige Anlagegüter –nicht zuordenbar- Die Kostenaufteilung auf Schmutzwasser, Regenwasser-Grundstücke und Regenwasser Straßen erfolgt analog dem oben angeführten Zuordnungsschlüssel „kaz“. „bek“ Verbesserungsbeiträge Kläranlage Die Auflösungsbeträge und Zinsen für Beiträge mit dem Schlüssel „bek“ werden nach dem gleichen Verhältnis auf die Kostenträger Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserbeseitigung aus Grundstücken verteilt, wie die der Schmutzwasserbeseitigung bzw. Regenwasserbeseitigung aus Grundstücken (also ohne Regenwasserbeseitigung von Straßen) zugeordneten Anlagegüter der Kläranlage zueinander stehen. „bez“ Beiträge – Herstellungsbeiträge Die Herstellungsbeiträge erhalten stets den Schlüssel „bez“ Die Auflösungsbeträge bzw. Zinsen der mit diesem Zuordnungsschlüssel gekennzeichneten Beiträge werden im gleichen Verhältnis verteilt, wie die Summe der gebührenfähigen kalkulatorischen Abschreibungen bzw. kalkulatorischen Zinsen der Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserbeseitigung von Grundstücken (also ohne Regenwasserbeseitigung von Straßen) zueinander stehen. Der Verteilerschlüssel „bez“ wird für die Auflösungen und für die Zinsen jeweils gesondert ermittelt. „zuk“ Zuwendungen Kläranlage Die Aufteilung auf Schmutzwasser, Regenwasser-Grundstücke und Regenwasser-Straßen erfolgt nach dem gleichen Verhältnis wie beim Schlüssel „bek“. „zuz“ Zuwendungen – nicht zuordenbar Die Verteilung der mit diesem Schlüssel versehenen Auflösungsbeträge bzw. Zinsen aus Zuwendungen erfolgt im gleichen Verhältnis wie bei den Beiträgen (Zuordnungsschlüssel „bez“). „alz“ Anlagevermögen allgemein – nicht zuordenbar und Betriebs- und Unterhaltskosten –nicht zuordenbar- Die mit diesem Sonderschlüssel „alz“ versehenen Anlagegüter bzw. Betriebs- und Unterhaltungskosten werden nach dem gleichen Verhältnis verteilt, wie die Summe der gesamten kalkulatorischen Abschreibungen + kalkulatorischen Zinsen (ohne Schlüssel „alz“) der Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserbeseitigung von Grundstücken und Regenwasserbeseitigung von Straßen zueinander stehen. Dieser Sonderschlüssel ist nur zu vergeben, wenn eine Zuordnung zu anderen Schlüsseln nicht möglich oder nicht sachgerecht ist. Die Kostenzuordnungsschlüssel kaz, klz, soz, haz und saz dürfen erst verwendet werden, wenn den entsprechenden Anlagegruppen bereits Anlagegüter der Schmutzwasserbeseitigung, Regenwasserbeseitigung Grundstücke und Regenwasserbeseitigung Straßen zugeordnet worden sind; z.B. bei Kanälen die Zuordnungsschlüssel kas, kam oder kar verwendet worden sind. Die errechneten Kostenaufteilungsschlüssel, die für die Verteilung der Kosten zugrunde gelegt werden, sind im Blatt „Verteilerschl“ für die einzelnen Jahre nachrichtlich angegeben (in den grauen Zellen). |
| Grundgebuehren | Dieses Blatt dient zur Ermittlung der Grundgebühren. Die Summe der Grundgebühren wird in die Blätter „Grunddaten“ und „Vorkalkulation“ übernommen. |
| Betriebskosten | Hier sind die Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen der Betriebskosten für den Nachkalkulationszeitraum und Vorkalkulationszeitraum einzugeben. Werden im Blatt Grunddaten die Berechnungsjahre (Nachkalkulationsjahre bzw. Vorkalkulationsjahre) geändert, so werden hier im Blatt „Betriebskosten“ die Berechnungsjahre automatisch auf den neuen Berechnungszeitraum umgestellt. Die Erträge und Aufwendungen sind bei den zutreffenden Jahren vorzutragen. Bei den Betriebs- und Unterhaltskosten dürfen nur folgende Zuordnungsschlüssel verwendet werden: “uns“ = BuU-Kosten – Schmutzwasserbeseitigung “unm“ = BuU-Kosten (= Betriebs- und Unterhaltungs-Kosten) – Schmutz- u. Regenwasserbeseitigung) “unr“ = BuU-Kosten – Regenwasserbeseit. Grundst. u. Straßen “unk“ = BuU-Kosten – Kläranlage – allg. „alz“ = Allgemeiner Schlüssel –nicht zuordenbare BuU-Kosten Diese Schlüssel können auch für die Erträge verwendet werden. Bei den Betriebskosten bzw. Erträgen können den einzelnen Kosten- bzw. Erträgnisarten nicht immer die obigen Verteilerschlüssel zugeordnet werden, da in Einzelfällen eine andere Aufteilung erfolgen muss. Daher können für alle hier eingetragenen Erträge/Kosten (je Zeile) spezielle Kostenaufteilungsschlüssel vergeben werden und zwar in Spalte E für Schmutzwasserbeseitigung, in Spalte F für Regenwasserbeseitigung aus Grundstücken und in Spalte G für Regenwasserbeseitigung von Straßen (Angabe in %). Die Summe muss immer 100% sein. Bei der Aufteilung der Kosten/Erträge auf die Kostenträger gehen bei den Betrieb- und Unterhaltungskosten die in den Spalten E/F/G eingetragenen Aufteilungsverhältnisse stets den allgemeine Zuordnungs- und Kostenaufteilungsschlüsseln vor. |
| Anlagegueter | Bei diesem Tabellenblatt handelt es sich um eine sogenannte „immerwährende“ Abschreibungstabelle. Anlagegüter, die bereits abgeschrieben sind, werden nicht mehr in die Berechnungen einbezogen; brauchen somit nicht herausgenommen werden. Zukunftsinvestitionen werden erst ab dem künftigen Anschaffungsdatum abgeschrieben. Ändert sich der Berechnungszeitraum werden für die einzelnen Jahre die Abschreibungen ab Beginn des neuen Berechnungszeitraumes neu ermittelt. Ebenso werden die Restwerte neu festgestellt. Damit korrekte Abschreibungen vorgenommen werden können, sind für jedes einzelne Wirtschaftsgut die entsprechenden Daten in den Spalten E (Anschaffungswert), F (Anschaffungsdatum) und G (Nutzungsdauer) bzw. H (Abschreibungssatz) vorzutragen. Sollte bereits ein Anlagenachweis als Excel-Datei oder in einer Datenbank existieren, können die entsprechenden Daten in die zutreffenden Spalten dieser Tabelle kopiert werden. Auf Grund der eingetragenen Werte werden die Abschreibungen für jedes einzelne Wirtschaftsgut linear ermittelt (entsprechend den Bestimmungen des § 7 Abs.1 EStG). Im Jahr der Anschaffung/Herstellung bzw. Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes wird für jeden vollen Monat ein Zwölftel abgeschrieben. Damit die Abschreibungen und Zinsen für die einzelnen Kostenträger (Schmutzwasserbeseitigung, Regenwasserbeseitigung für Grundstücke und Regenwasserbeseitigung für Straßen) richtig ermittelt werden können, muss jedem Anlagegut ein Zuordnungsschlüssel zugeordnet werden und zwar erfolgt dies durch einen entsprechender Eintrag des maßgeblichen Zuordnungsschlüssels in Spalte D. Die Zuordnungsschlüssel ergeben sich aus dem Blatt „Vereilerschl“. Für Anlagegüter sind nur folgende Zuordnungsschlüssel zulässig, die nicht verändert werden dürfen: für Kanäle “kas“ = Kanäle – Schmutzwasser „kam“ = Kanäle – Mischwasser “kar“ = Kanäle – Regenwasser „kaz“ = Kanäle – nicht zuordenbar für Kläranlage “kls“ = Kläranlage –chemisch-biologischer Teil Schmutzwasser “klm“ = Kläranlage –mechanisch-hydraul. Teil-Mischwasser“ „klr“ = Kläranlage –mechanisch-hydraulischer Teil Regenwasser “klk“ = Kläranlage – allgemein (Sonderschlüssel für Kläranlage) “klz“ = Kläranlage – nicht zuordenbar (z.B. bewegl.Vermögen) für Sonderbauwerke (Regenrückhaltebecken, Regenüberläufe usw.) “sos“ = Sonderbauwerke – Schmutzwasser “som“ = Sonderbauwerke – Mischwasser “sor“ = Sonderbauwerke – Regenwasser „soz“ = Sonderbauwerke – nicht zuordenbar für Hausanschlüsse “has“ = Hausanschlüsse – Schmutzwasser “ham“ = Hausanschlüsse – Mischwasser “har“ = Hausanschlüsse – Regenwasser (Grundstücke) „haz“ = Hausanschlüsse – nicht zuordenbar für sonstige Anlagegüter “sas“ = Sonst. Anlagegüter – Schmutzwasser “sam“ = Sonst. Anlagegüter – Mischwasser “sar“ = Sonst. Anlagegüter – Regenwasser (Grundstücke) „saz“ = Sonst. Anlagegüter – nicht zuordenbar für allgemeine nicht zuordenbare Anlagegüter „alz“ = voraufgeführten Schlüsseln nicht zuordenbare Anlagegüter Werden den Anlagegütern andere oder keine Zuordnungsschlüssel zugeordnet, so werden diese Anlagegüter nicht mit in die Berechnungen einbezogen. In Spalte E sind die Investitionskosten anzugeben. Investitionskosten, die ausschließlich der Straßenentwässerung zuzurechnen sind (z.B. Straßenabläufe) sind nicht mit aufzunehmen. Es wird empfohlen, nicht die mit den Beiträgen bzw. Zuwendungen saldierten Anschaffungs- /Herstellungskosten vorzutragen, sondern die ungekürzten Anschaffungs- /Herstellungskosten und die Beiträge bzw. Zuwendungen in den Blättern „Beitraege“ bzw. „Zuwendungen“ aufzunehmen. Es können auch die um die Beiträge bzw. Zuwendungen gekürzten Anschaffungs-/Herstellungskosten hier eingetragen werden. In diesem Fall dürfen die Beiträge bzw. Zuwendungen nicht mehr in die Tabellenblätter „Beitraege“ bzw. „Zuwendungen“ aufgenommen werden. Die Gemeinden haben nunmehr die Möglichkeit, auf die zuwendungsfinanzierten Investitionskosten abzuschreiben (Art.8 Abs.3 Sätze 4 u.5 KAG). Wird hiervon Gebrauch gemacht, so dürfen die Investitionskosten nicht um die Zuwendungen gekürzt werden. Die Zuwendungen sind in diesem Fall unbedingt in das Blatt „Zuwendungen“ einzutragen. In Spalte G ist die Nutzungsdauer bzw. alternativ in Spalte H der Abschreibungssatz anzugeben und in Spalte I kann der verbleibende Restwert des Wirtschaftsgutes eingetragen werden –muss aber nicht- (in der Regel 1 €). Steht in Spalte E (Anschaffungswert) ein Minusbetrag (Abgang), ist in Spalte I kein Restwert einzutragen. Werden bei einem Anlagegut als Nutzungsdauer 1 Jahr oder als Abschreibungssatz 100% eingegeben, werden diese Anlagegüter im Jahr der Anschaffung ganz abgeschrieben, wenn der Wert unter 1.000 € liegt (GWG), gleichgültig in welchem Monat die Anschaffung erfolgte. Die einmal gewählte Nutzungsdauer ist beizubehalten. Ebenso darf der Anschaffungswert und das Anschaffungsdatum nicht geändert werden. Bei Wirtschaftsgütern, die nicht abgeschrieben werden (z.B. Grundstücke), bleiben die Spalten G (Nutzungsdauer), H (Abschreibungssatz) und I (Restwert) leer (oder 0-Eintrag). In Bayern können die kalkulatorischen Zinsen sowohl nach der Restbuchwertmethode als auch nach der Halbwertmethode ermittelt werden. Ob die Zinsberechnung nach der Halbwertmethode oder nach der Restbuchwertmethode erfolgen soll, wird durch entsprechende Eintragungen in Spalte J entschieden. Soll die Berechnung der Zinsen nach der Halbwertmethode erfolgen, ist bei jedem Anlagegut, für das die Zinsen nach der Halbwertmethode berechnet werden sollen, in Spalte J ein H (oder h) einzutragen. Wird dort ein H (oder h) vermerkt, erfolgt die Berechnung der Zinsen für diesen Vermögensgegenstand nach der Halbwertmethode. Erfolgt dort kein Eintrag oder wird ein anderer Buchstabe (z.B. „R“) dort vermerkt, erfolgt die Berechnung der Zinsen nach der Restbuchwertmethode. Soweit die Zinsen nach der Restbuchwertmethode berechnet werden, werden für die Zinsermittlung die Restbuchwerte im Jahresmittel zugrunde gelegt. Das Jahresmittel des Restbuchwertes wurde bisher in der Regel nach folgender Formel ermittelt: “(Restbuchwert zum Ende des Vorjahres + Restbuchwert zum Ende des laufenden Jahres) dividiert durch 2“. Wird ein Anlagegut nicht genau zum 1.7. des Anschaffungsjahres in Betrieb genommen (abgeschrieben), so führt diese Berechnungsmethode bei allen Anlagegütern im ersten Jahr der Anschaffung zu falschen Ergebnissen. In meiner Tabelle wird der Mittelwert für jedes Anlagegut im Beschaffungsjahr in einer eigenen Spalte genau ermittelt, gleichgültig zu welchem Zeitpunkt das Anlagegut angeschafft worden ist. Dieser exakt errechnete Mittelwert wird der Zinsberechnung nach der Restbuchwertmethode zugrundegelegt. Grundsätzlich muss die einmal gewählte Zinsberechnungsmethode für die Abschreibungszeit des betreffenden Anlagegutes beibehalten werden. Für neue Anlagegüter kann die Berechnungsmethode neu festgelegt werden. Es ist also auch eine „Mischberechnung“ möglich. Es ist dann darauf zu achten, dass bei den diesen Wirtschaftsgütern zuzuordnenden Beiträge und Zuwendungen ebenso verfahren wird. Ab 1. August 2013 kann auch von den Wiederbeschaffungszeitwerten abgeschrieben werden. Die Mehrerlöse, die sich aus der Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten gegenüber den Abschreibungen von Anschaffungs- und Herstellungswerten ergeben, sind einer Rücklage zuzuführen, die zu verzinsen ist. Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind bei jedem Anlagegut in Spalte K die jeweiligen Kenn-Buchstaben vorzutragen (k, b, g oder a). Siehe hierzu die Ausführungen zum Blatt „Preisindex“. Erfolgt in Spalte K kein Eintrag oder wird ein anderer Buchstabe als die vorgegebenen (k, b, g oder a) vermerkt, so ist der Indexfaktor stets „1“. Für Anlagegüter, die vor dem Jahr 1958 angeschafft worden sind, wird der Indexfaktor mit der Indexzahl des Jahres 1958 in einer eigenen Spalte (ausgeblendet) ermittelt. Die Abschreibungen aus den Wiederbeschaffungszeitwerten fließen in die Gebührenkalkulation dann ein, wenn im Blatt „Grunddaten“ unter Nr. 2.2 in die entsprechende Rubrik eine „2“ eingetragen wird. Die „Mehrabschreibungen (=Zuführung zur Sonderrücklage) werden in den Blättern „Vorkalkulation“ und „Nachkalkulation“ unter Nr. 9 ausgewiesen. Zugänge zu einem Wirtschaftsgut sind gesondert in eine neue eigene Zeile einzutragen. Ein Teilabgang oder ein vollständiger Abgang eines Wirtschaftsgutes sind ebenfalls wie die Zugänge in einer neuen Zeile vorzutragen (Spalte E), wobei der Abgangswert mit einem Minuszeichen zu versehen ist. In Spalte F ist der Abgangszeitpunkt anzugeben. Es ist darauf zu achten, dass bei Abgängen in Spalte G (Nutzungsdauer) die Restnutzungsdauer bzw. in Spalte H der neue Abschreibungssatz zu vermerken ist. Beispiel: Das Anlagegut X mit einem Anschaffungswert von 10.000 € (Anschaffungsdatum: 1.1.2002) hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Ab 01.01.2007 erfolgt eine Teilabgang von 4.000 € (aus dem Restwert von 5.000 €). In die neue Zeile, in die der Abgang eingetragen wird, werden in Spalte E „–4000“, in Spalte F „1.1.2007“ und in Spalte G als (Rest)-Nutzungsdauer „5“ (=5 Jahre Restnutzungsdauer des Anlagegutes X) vorgetragen. Das Anlagegut X wird auch über den 1.1.2007 weiterhin mit dem vollen Betrag von 1.000 € (= 10% aus 10.000 €) abgeschrieben, der mit dem errechneten Minusbetrag von 800 € (= 20% aus 4.000 €) ab dem Jahr 2007 saldiert wird. Die Spalte I (Restwert) bleibt bei allen Abgängen frei (oder 0-Eintrag). Es wird empfohlen, die Zugänge bzw. Abgänge direkt unterhalb des dazugehörigen Wirtschaftsgutes vorzutragen. Hierzu kann eine neue Zeile eingefügt werden. Eine Zeile mit den Formeln ist dann auf die neu eingefügten Zeilen zu kopieren. Der Blattschutz ist vorher aufzuheben. Es ist natürlich auch möglich die Teilabgänge nicht als Minuswerte vorzutragen und den bisherigen Wert mit dem neuen Restwert und der neuen Restnutzungsdauer bzw. den neuen Abschreibungssatz zu ersetzen. Es können dann allerdings vor diesem Zeitpunkt keine korrekten „Rückrechnungen“ mehr vorgenommen werden Auch Zukunftsinvestitionen mit dem entsprechenden zukünftigen Anschaffungsdatum können in der Tabelle vorgetragen werden. Die Abschreibungen werden erst ab dem angegebenen künftigen Anschaffungsdatum berechnet und in die Berechnungen übernommen. Ab Spalte L dürfen keine Eintragungen mehr erfolgen. Ab Zeile 322werden die kalkulatorischen Kosten berechnet und aufgelistet, die zur Ermittlung der Gebühren benötigt werden. Die maßgeblichen Werte werden von hier aus in die Tabellen-Blätter „Nachkalkulation“ und „Vorkalkulation“ übernommen. Die Berechnungszeilen (ab Zeile 322) sind ausgeblendet. |
| Beitraege | Dieses Blatt ist wie das Blatt „Anlagegueter“ aufgebaut. Soweit die Beiträge von den Anschaffungs-/Herstellungskosten nicht schon im Jahr des Anfalles abgesetzt worden sind, müssen diese gesondert je Jahr in diesem Blatt vorgetragen werden. In Spalte G ist die Auflösungsdauer bzw. in Spalte H der Auflösungssatz anzugeben. Die Spalte I (Restwert) bleibt leer. Erfolgt die Zinsberechnung für die Anlagegüter nach der Halbwertmethode, so sind auch die Zinsen für die Beiträge, die diesen Anlagegütern zuzuordnen sind, nach der Halbwertmethode zu berechnen. In Spalte J ist dann ein „H“ einzutragen. Als Auflösungsdauer bzw. Auflösungssatz kann die mittlere Abschreibungsdauer bzw. der mittlere Abschreibungssatz der Anlagegüter gewählt werden, die im Jahr des Beitragseinganges angeschafft worden sind, der dann auf die gesamte Auflösungsdauer beibehalten wird. Ganz korrekt wäre es, wenn die in einem Jahr eingehenden Beiträge den einzelnen im gleichen Jahr angeschafften Anlagegütern anteilig zugeordnet werden und mit dem gleichen Satz aufgelöst werden, wie die diesen Beiträgen zugeordnete Anlagegüter abgeschrieben werden. Werden Beiträge nicht abschreibungsfähigen Anlagegütern sondern Grundstücken zugeordnet, erfolgt in Spalte G (Auflösungsdauer) bzw. in Spalte H (Auflösungssatz) kein Eintrag oder „0“-Eintrag. In Spalte D ist den Beiträgen stets ein Zuordnungsschlüssel zuzuweisen. Es dürfen bei den Beiträgen nur folgende Zuordnungsschlüssel verwendet werden: “bes“ = Verbesserungsbeiträge 1 “bem“ = Verbesserungsbeiträge 2 “ber“ = Verbesserungsbeiträge 3 “bek“ = Verbesserungsbeiträge 4 (Kläranlage) “bez“ = Herstellungsbeiträge Die Herstellungsbeiträge erhalten den Zuordnungsschlüssel „bez. Soweit Sonderrücklagen aus Abschreibungen von Zuwendungen bzw. aus Abschreibungen von Wiederbeschaffungszeitwerten für Investitionen verwendet werden, sind diese wie Beiträge zu behandeln, also nach der Verwendung im diesem Blatt vorzutragen. Wird in Spalte J ein „H“ eingetragen, werden die Zinsen nach der Halbwertmethode berechnet; ansonsten nach der Restbuchwertmethode aus den Restwerten im Jahresmittel (vgl. hierzu Ausführungen zum Blatt „Anlagegueter“). |
| Zuwendungen | Die Ausführungen zu dem Blatt „Beitraege“ gelten entsprechend. Ergänzend ist hierzu noch folgendes zu erwähnen: Es sind nur die Zuwendungen einzutragen, die den Zweck haben, die Gebührenpflichtigen zu entlasten. Die Gemeinden haben nunmehr auch die Möglichkeit, auf die zuwendungsfinanzierten Investitionskosten abzuschreiben (Art.8 Abs.3 KAG). Die entsprechenden Abschreibungserlöse sind einer Sonderrücklage zuzuführen, die für künftige Investitionen zu verwenden ist. Falls hiervon Gebrauch gemacht wird, sind die ungekürzten Investitionskosten im Blatt „Anlagegueter“ und die erhaltenen Zuwendungen unbedingt im Blatt „Zuwendungen“ gesondert vorzutragen. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Abschreibungen aus den Zuwendungen in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. Nach Nr.4.3 der VollzBek vom 30.5.2000 (AllMBl S. 569ff) müssen, falls von der Abschreibungsmöglichkeit auf Zuwendungen Gebrauch gemacht wird, die auf die gewährten Zuwendungen entfallenden Zinsen stets von den kalkulatorischen Kosten abgesetzt werden. Die aus den Zuwendungen ersparten Zinsen werden in meinen Berechnungen somit weiterhin (auch wenn aus Zuwendungen abgeschrieben wird) den Gebührenpflichtigen gutgeschrieben, also von den gebührenfähigen Kosten abgesetzt. Der Anteil ist im Blatt „Grunddaten“ unter Nr. 2.3 (Zell I13) anzugeben. Bei den Zuwendungen dürfen nur folgende Zuordnungsschlüssel verwendet werden: “zus“ = Zuwendungen – Schmutzwassersystem “zum“ = Zuwendungen – Mischwassersystem “zur“ = Zuwendungen – Regenwassersystem “zuk“ = Zuwendungen – Kläranlage “zuz“ = Zuwendungen – nicht zuordenbar Die Zinsen werden grundsätzlich nach der Restbuchwertmethode und zwar aus den mittleren Jahresrestwerten ermittelt, soweit nicht in Spalte J ein „H“ vermerkt ist (vgl. hierzu Ausführungen zum Blatt „Anlagegueter“). |
| Preisindex | Diese Erläuterungen sind nur zu beachten, wenn von den Wiederbeschaffungszeitwerten abgeschrieben werden soll. In meiner Excel-Tabelle werden die Wiederbeschaffungszeitwerte nach der Indexmethode ermittelt (vgl.Nr. 3.3 der IMBek vom 17.07.2013 Az:IB4-1521.1-50 –AllMBl. S. 345-). Hierbei wurde auf vorhandene Preisindizes des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zurückgegriffen. In diesem Blatt „Preisindex“ werden entsprechend des Vorschlages in vorbezeichneter IMBek folgende Anlagegruppen gebildet. Ortskanäle (Kanäle, Wasserleitungen) Kenn-Buchstabe = k Brücken im Straßenbau (Wasserhochbehälter, Quellfassungen, Entsäuerungsanlagen, Kläranlagen –mechanische und biologische Klärung- Schlammbehandlung, Sonderbauwerke wie Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken (= Massivbauwerke) Kenn-Buchstabe = b Gewerbliche Betriebsgebäude (Betriebs- und Wohngebäude, Gelände) Kenn-Buchstabe = g Sonstiges –Allgemeiner Verbraucherpreisindex- (z.B. Prozessleittechnik, Elektronik, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung) Kenn-Buchstabe = a Die vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung veröffentlichten Preisindizes beginnen: a) Der Preisindex für Kanäle ab dem Jahr 1968 b) Der Preisindex für Brücken im Straßenbau ab dem Jahr 1968 c) Der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude ab dem Jahr 1958 d) Der Allgemeine Verbraucherpreisindex ab dem Jahr 1970 Bei Preisindizes, welche nicht bis 1958 zurückreichen (bei den Indices unter den Buchstaben a), b) und d), wurden die Indexzahlen „zurückgerechnet“ und zwar im gleichen Verhältnis, wie der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude (Buchst. c). Die zurückgerechneten Indizes wurden farbig markiert. Soweit der amtliche Preisindex (für die kommenden Jahre) noch nicht vorliegt, wurden die jeweiligen Indexzahlen mit dem Durchschnitt der letzten drei Jahre hochgerechnet (ebenfalls farbig markiert). Sobald die tatsächlichen Indexzahlen veröffentlicht werden, ist eine entsprechende Berichtigung der hochgerechneten Zahlen vorzunehmen. Diese Preisindizes können durch andere Zahlen ersetzt werden. Es darf allerdings nicht die Zeile 6 gelöscht werden (die Zahlen in Zeile 6 können durch andere Zahlen –einschließlich Jahresangabe - ersetzt werden). Die Kennbuchstaben (k, b, g und a) müssen allerdings je Gruppe beibehalten werden. Im Blatt „Anlagegueter“ ist jedem Vermögensgegenstand in Spalte K der entsprechende Kenn-Buchstabe zuzuordnen (also: k, b, g oder a). Aufgrund des in Spalte K eingetragenen Kenn-Buchstabens wird für den entsprechenden Vermögensgegenstand für jedes Jahr ein Indexfaktor errechnet. Die Wiederherstellungszeitwerte der jeweiligen Anlagegüter ergeben sich, indem die Anschaffungs-/Herstellungskosten mit dem entsprechenden Indexfaktor multipliziert werden (vgl. im Blatt „Anlagegueter“ unterm entsprechenden Berechnungsjahr die Spalten „Werte und Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwert“). Der Indexfaktor wird im Blatt „Anlagegüter“ für jedes einzelne Anlagegut wie folgt berechnet: Zunächst wird für das maßgebliche Berechnungsjahr die spezifische Indexzahl für die betreffende Anlagegruppe (also: k, b, g oder a) aus dem vorhandenen Preisindex festgestellt. Anschließend wird im Preisindex die Indexzahl für das Jahr ermittelt, in dem das betreffende Anlagegut angeschafft bzw. in Betrieb genommen worden ist. Die erste Indexzahl wird durch die zweite Indexzahl dividiert. Das Ergebnis ist der Indexfaktor. Beispiel: Berechnungsjahr 2012 Anschaffungwertt (Kanal) = 100.000 € Anschaffungsjahr = 1970. (Abschreibungssatz = 2% Kenn-Buchstabe = k) Index für Kanäle (Kennbuchst. k) im Jahr 2012 = 104,6 Index für Kanäle im Anschaffungsjahr 1970= 34,5 Der maßgebliche Indexfaktor = 3,03 (104,6 geteilt durch 34,5 = 3,03 –gerundet-) Dieser Indexfaktor 3,03 x Anschaffungswert (3.03 x 100.000 €) = 303.000 € (= Wiederbeschaffungszeitwert im Berechnungsjahr 2012). Der maßgebliche Abschreibungsbetrag ist das Produkt aus dem Wiederbeschaffungszeitwert und dem maßgeblichen Abschreibungssatz für das entsprechende Anlagegut.(=-303.000 € x 2% = 6.060 €): Wird ein Anlagegegenstand nicht mehr abgeschrieben, weil die Herstellungs-/Anschaffungskosten bereits vollständig abgeschrieben sind, wird auch von den entsprechenden Wiederbeschaffungszeitwerten nicht mehr abgeschrieben. Wird einem Anlagengut ein entsprechender Kennbuchstabe (also: k, b, g oder a).nicht zugeordnet, so ist der Indexfaktor 1. Es ist etwas zeitaufwändig, sämtlichen Anlagegütern den richtigen Kennbuchstaben zuzuordnen. Es bestehen keine Bedenken, wenn sämtlichen Anlagegütern der Kennbuchstabe „k“ zugeordnet wird. Die Anlagegruppe mit dem Kennbuchstaben „k“ weist die geringsten Preissteigerungen auf, so dass es bei einer gerichtlichen Nachprüfung der Gebührenkalkulation keine Beanstandung geben dürfte. |
| Verzinsung | Die in der Nachkalkulation ausgewiesenen Über-/Unterdeckungen werden hier übernommen und verzinst. Nach Auffassung des BayVGH entspricht es betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, in der Gebührenkalkulation auch Zinserträge aus den Gebührenüberschüssen zu berücksichtigen (BayVGH Urteil vom 20.10.1997 Nr.4 N 95 3631, FSt 232/1998, Nr.2). Konsequenterweise muss dies auch für Kostenunterdeckungen gelten. Die Zinsberechnung erfolgt für die Ermittlung gesplitteter Abwassergebühren getrennt nach Über-/Unterdeckungen aus Schmutzwasser und Regenwasser. Die Verzinsung der Über-/Unterdeckungen wird nach folgenden Kriterien vorgenommen: Die Über-/Unterdeckungen werden mit den Zinssätzen verzinst, die im Blatt „Grunddaten“ unter Nr. 3.3 festgelegt worden sind, wobei im Entstehungsjahr jeweils lediglich die Hälfte der Über-/Unterdeckungen in Ansatz gebracht wird. Die jeweiligen Zinsbeträge werden auf das nachfolgende Jahr übertragen und in die Verzinsung mit einbezogen. Im Jahr des Kostenausgleichs (Vorkalkulation) werden die Überdeckungen bzw. Unterdeckungen nur „ratenweise“ über die Gebühreneinnahmen ausgeglichen. Daher werden die noch nicht ausgeglichenen Beträge bis zum Kostenausgleich ebenfalls verzinst. Der jährliche Kostenausgleichsbetrag wird im Ausgleichsjahr nur zur Hälfte in die Verzinsung einbezogen. Die errechneten verzinsten Beträge werden auf die einzelnen Jahre des nachfolgenden Vorkalkulationszeitraumes gleichmäßig verteilt und sie werden im Tabellenblatt „Grunddaten“ automatisch bei den entsprechenden Jahren wie folgt vorgetragen Bei Berechnungen von gesplitteter Abwassergebühren Schmutzwasser unter Nr. 5a.5 sowie Regenwasser unter Nr. 5a.9 Bei Berechnungen von Abwassergebühren nach dem modifizierten Frischwassermaßstab insgesamt (für Schmutzwasser und Regenwasser) unter Nr. 5b.5 Vom Blatt „Grunddaten“ werden diese Beträge in das Blatt „Vorkalkulation“ (siehe dort Nr. 4a bzw. Nr. 4b) übernommen. Der Zinssatz, der der Verzinsung der Über-/Unterdeckung zugrunde gelegt wird ist in der Regel nicht identisch mit dem kalkulatorischen Zinssatz. |
| Kontrolle | Diese Übersicht dient zur Kontrolle, ob sämtliche Anlagegüter, Beiträge und Zuwendungen mit Zuordnungsschlüssel bzw. Kostenaufteilungsschlüssel versehen sind. Es muss sich als Differenzsumme stets „0“ ergeben. Andernfalls wurden entweder Zuordnungsschlüssel einzelnen Anlagegütern, Beiträgen bzw Zuwendungen nicht zugeordnet oder die Summe der zugeteilten Kostenaufteilungsschlüssel ergibt nicht 100%. |

Aiging, den 15.08.2017

Josef Beer

E-mail: jos.beer@t-online.de

Homepage: http//www.josefbeer.de

Anlage 1

## Tabelle der anerkannten Kostenaufteilungsschlüssel, 
falls andere Schlüssel nicht existieren

a) Aufteilung des Anlagevermögens

| Bezeichnung | Schmutzwasser | Regenwasser Grundstücke | Regenwasser Straßen |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalsystem |  |  |  |
| Mischwasser | 50 v.H. | 25 v.H. | 25 v.H. |
| Schmutzwasser | 100 v.H. |  |  |
| Regenwasser |  | 50 v.H. | 50 v.H. |
| Kläranlage |  |  |  |
| Chemisch-biologischer Teil | 95 v.H. – 100 v.H. | 2,5 v.H. – 0 v.H. | 2,5 v.H. – 0 v.H. |
| Schlammbehandlung | 100 v.H. |  |  |
| Mechanisch-hydraul. Teil | 50 v.H. | 25 v.H. | 25 v.H. |
| In das Kanalnetz integrierte Sonderbauwerke |  |  |  |
| Mischwassersystem | 50 v.H. | 25 v.H. | 25 v.H. |
| Schmutzwassersystem | 100 v.H. |  |  |
| Regenwassersystem |  | 50 v.H. | 50 v.H. |

b) Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten 
(Auszug aus Nitsche/Baumann/Schwamberger, Erl.20.101 Nr.16 Buchst.e  bb)

Es dürfte dem Grundgedanken der „gesplitteten Entwässerungsgebühr“, die von der Rechtsprechung u.a. mit Hinweis auf das Äquivalenzprinzip gefordert wird, in besonderem Maße entsprechen, die Betriebs- und Unterhaltungskosten möglichst verursachungsgerecht auf die Kostenträger Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung zu verteilen. Für die konkrete Aufteilung können keine „allgemeingültigen“ Empfehlungen gegeben werden, vielmehr kommt es hierbei auf die individuellen Verhältnisse im Einzelfall an. Die Möglichkeit einer Zuordnung hängt zunächst davon ab, wie detailliert diese Kosten erfasst und verbucht werden. Der Geschäftsbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes für 2001 (abrufbar im Internet unter www.bkpv.bayern.de, Veröffentlichungen) führt auf Seite 30 dazu aus:
“Entscheidend für eine sachgerechte Verteilung ist aber eine getrennte Erfassung der Betriebskosten für die Kanalisation und die Kläranlage. Ob dann im weiteren verschiedene Kostenstellen getrennt untersucht und ermittelt werden oder ob die Betriebskosten für das Kanalnetz und die Kläranlage pauschal auf Schmutz- und Niederschlagswasser verteilt werden, ist von den örtlichen Grundlagen der Kostenrechnung abhängig. Die Betriebskosten für das Kanalnetz könnten pauschal entsprechend dem Verhältnis der jeweiligen Kanalnutzung (Volumenverhältnis) durch den Trocken- oder Regenwasserabfluss aufgeteilt werden. Die Betriebskosten in der Kläranlage könnten stark vereinfacht nach dem jährlichen Schutzwasseranfall einerseits und dem jährlichen Abwasseranfall abzüglich Schmutzwasseranfall andererseits zugeordnet werden.“

Anlage 2

Wie werden die bebauten und befestigten Flächen bewertet?

Je nach Art der Flächenversiegelung werden unterschiedliche Faktoren, sogenannte

Abflusswerte, berücksichtigt.

Nachfolgend Vorschläge, wie bebaute und befestigte Flächen angerechnet werden können:

| Dachflächen ohne Begrünung, Betonflächen, Asphalt, Bitumen, Pflaster, Platten, Fliesen und sonstige wasserundurchlässige Befestigungen mit Fugenverguss oder auf wasserundurchlässigem Untergrund verlegt | 100% |
| --- | --- |
| Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und Befestigungen mit offenen Fugen | 60% |
| Schotter, Kies, Split Gründächer bis 10 cm Schichtstärke | 50% |
| Gründächer bis 15° Neigung ab 10 cm Schichtstärke Schotterrasen | 30% |
| Rasengittersteine, | 20% |

Wie werden Zisternen berücksichtigt?

Bei einer Zisterne ist es wesentlich, ob diese über einen Notüberlauf verfügt.

Für Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind, kann folgendes festgelegt werden:

- Pro Kubikmeter Zisternenvolumen bleiben 10 m2 der angeschlossenen Fläche, höchstens jedoch 50% dieser Fläche unberücksichtigt

- Die Zisterne muss eine Mindestgröße von 2,5 m3 haben.

Flächen, von denen Niederschlagswasser in eine Zisterne ohne Notüberlauf zugeführt wird, bleiben bei der Gebührenbemessung unberücksichtigt.

Anlage 3

Wann müssen Gemeinden gesplittete Abwassergebühren berechnen

# In Baden-Württemberg sind die Gemeinden seit einigen Jahren aufgrund einer Entscheidung des VGH Baden-Württemberg (Urteil vom 11.3.2010, Az 2 S 2938/08) grundsätzlich verpflichtet, gesplittete Abwassergebühren zu erheben, d.h. für die in die Abwasserbeseitungsanlage eingeleitete Abwässer sind jeweils gesonderte Gebühren für das Schmutzwasser (nach Einleitungsmenge) und für das Niederschlagswasser –Regenwasser- (nach befestigter Fläche) festzusetzen.

# Der Leitsatz dieser Entscheidung lautet:

„Die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung verstößt auch bei kleineren Gemeinden in aller Regel gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG sowie das Äquivalenzprinzip.“

Es ist anzunehmen, dass sich der der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in nächster Zeit dieser Entscheidung des VGH Baden-Württemberg anschließen wird.

In Bayern werden in der Regel zurzeit noch einheitliche Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser + Regenwasser festgesetzt. Als Maßstab für die Bemessung der einheitlichen Abwassergebühren dient die bezogene Frischwassermenge, abzüglich des Frischwassers, das nachweislich der Abwasserbeseitigung nicht zugeführt wird (=modifizierter Frischwassermaßstab).

Für die Einleitung von Regenwasser in das gemeindliche Kanalnetz ist nach der bisherigen Rechtsprechung der Gebührenmaßstab „Modifizierter Frischwassermaßstab“ nur dann unbedenklich, wenn die durch die Gebühren zu deckenden Kosten für die Regenwasserbeseitigung geringfügig sind.

Geringfügigkeit in diesem Sinne liegt dann vor, wenn die durch die Regenwasserbeseitigung (=Niederschlagswasserbeseitigung) verursachten Kosten bis zu 12% der Gesamtkosten betragen (vgl. BayVGH, Urteile vom 15.5.1992 Nr.23 B 90.1253, GK 134/1993, vom 16.12.1998 Nr.23 N 94.3201, BayVBl. 1999 S.463 und vom 31.03.2003 Nr.23 B 02.1937, GK 182/2003, BayVBl. 2004 S.20). 
Liegen die Kosten der Regenwasserbeseitigung über der vom VGH genannten Erheblichkeitsschwelle von 12% und wurde in der Gebührensatzung keine eigene Gebühr für die Regenwasserbeseitigung festgesetzt, so führt dies im Regelfall zur Nichtigkeit der Gebührenregelung in der Abwassergebührensatzung.

Die Erheblichkeitsschwelle ist hierbei an den gebührenfähigen Kosten zu bemessen. Dies bedeutet, dass die Kosten der Straßenentwässerung und die sonstigen betriebsfremden Kosten vorher auszugliedern sind. 
Der auf die Straßen entfallende Regenwasseranteil darf nicht auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden. Diesen Anteil trägt die Gemeinde aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

Die Beweispflicht, dass in Bayern von der Erhebung einer gesonderten Regenwassergebühr abgesehen werden kann, trägt die Gemeinde (BayVGH, Urteil vom 17.2.2005 Az 23 BV 04.1729, GK 174/2005).

Es liegt somit im Interesse einer jeden Gemeinde, über eine Kostenrechnung festzustellen, wie hoch der Kostenanteil der Regenwasserbeseitigung aus Grundstücken an den Gesamtkosten ist.

Anlage 4

Auflistung der gebildeten Bereiche und Erklärung der Funktion „WVERWES“

| Name des Bereichs | Bereich erstreckt sich auf folgende Zellen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- |
| Im Blatt „Grunddaten“ |
| Grund_be „WVERWEIS“ | Blatt „Grunddaten“ $C$20:$K$25 | Für den Zugriff auf die Berechnungsarten -ausgeblendet- |
| Grund_zins „WVERWEIS“ | Blatt „Grunddaten“ $D$33:$L$35 | Für den Zugriff auf die kalkulatorischen Zinssätze und die Zinssätze für die Verzinsung der Über-/Unterdeckungen |
| Grund_me_fl „WVERWEIS“ | Blatt „Grunddaten“ $I$46:$L$50“ | Zugriff auf Einleitungsmengen (Schmutzwasser) und befestigte Flächen -ausgeblendet- |
| Grund_geb_ein „WVERWEIS“ | Blatt „Grunddaten“ $D$66:$L$72 | Für den Zugriff auf die zu übernehmenden Über-/Unterdeckungen -ausgeblendet- |
| Grund_ue_u „WVERWEIS“ | Blatt „Grunddaten“ $D$97:$L$103 | Für den Zugriff auf die zu übernehmenden Über-/Unterdeckungen -ausgeblendet- |
| Im Blatt „Verteilschl“ |
| Vereil_sw „WVERWEIS“ | Blatt „Verteilerschl“ $5:$56“ | Für den Zugriff auf die Verteilerschlüssel „Schmutzwasser“ |
| Verteil_rwgr „WVERWEIS“ | Blatt „Verteilerschl“ $6:$56“ | Für den Zugriff auf die Verteilerschlüssel „Regenwasser-Grundstücke“ |
| Verteil_rwst „WVERWEIS“ | Blatt „Verteilerschl“ $7:$56 | Für den Zugriff auf die Verteilerschlüssel „Regenwasser-Straßen |
| Im Blatt „Grundgebühren“ |
| Grundgeb „WVERWEIS“ | Blatt „Grundgebühren“ $H$30:$K$31 | Für den Zugriff auf die Grundgebühren -ausgeblendet- |
| Im Blatt „Betriebkosten“ |
| Betriebsko „WVERWEIS“ | Blatt „Betriebskosten“ $103:$114 | Für den Zugriff auf die berechneten anteiligen Betriebskosten von Schmutzwasser, Regenwasser-Grundstücke und Regenwasser-Straßen -ausgeblendet- |
| Im Blatt „Anlagegueter“ |
| Anlageg „WVERWEIS“ | Blatt „Anlagegueter“ $322:$501 | Für den Zugriff auf die berechneten anteiligen Abschreibungen, Zinsen usw. der Anlagegüter (SW, RW-Gr und RW-Str) -ausgeblendet- |
| Im Blatt „Beitraege“ |
| Beitr „WVERWEIS“ | Blatt „Beitraege“ $128:$192 | Für den Zugriff auf die berechneten anteiligen Auflösungen, Zinsen usw. der Beiträge (SW, RW-Gr und RW-Str) -ausgeblendet- |
| Im Blatt „Zuwendungen“ |
| Zuwend „WVERWEIS“ | Blatt „Zuwendungen“ $128:$207 | Für den Zugriff auf die berechneten anteiligen Auflösungen, Zinsen usw. der Zuwendungen (SW, RW-Gr und RW-Str) -ausgeblendet- |
| Im Blatt „Preisindex“ |
| Preisindex (SVERWEIS) | Blatt „Perisindex“ $A$6:$E$200 | Für den Zugriff auf die Preisindexzahlen zur Berechnung der Wiederbeschaffungszeitwerte |
| Im Blatt „Verzinsung“ |
| Verzins „WVERWEIS“ | Blatt „Verzinsung“ $A$65:$L$71 | Für den Zugriff auf die verzinsten Über-/Unterdeckungen |

Da die Funktion „WVERWEIS“ in meine Tabellen sehr häufig verwendet wird, möchte ich diese Funktionsweise kurz erklären.

In der Kalkulationstabelle „n-031-Abwassergebuehrenkalkulation“ steht im Blatt „Grunddaten“ in Zeile Zelle „I56“ folgende Formel:

=WVERWEIS(I54;Grundgeb;2;FALSCH)

Die Funktion WVERWEIS ist wie folgt aufgebaut: WVERWEIS( 1; 2; 3; 4)

1=Suchkriterium; 
2=Bereich; 
3=Zeilenindex; 
4=Wahrheitswert (FALSCH oder WAHR)

Zu 1=Suchkriterium
Hier wird angegeben was gesucht werden soll. In allen Fällen ist es in meinen Tabellen das Jahr (hier das Jahr in Zelle „I54“).

Zu 2=Bereich
Hier wird angegeben, in welchem Bereich (Zellenbereich) gesucht werden soll. Der Bereich kann durch Bezeichnung des Zellenbereichs oder durch die Definition eines Namens für diesen Zellbereich angegeben werden. Dieser Name wird dann hier anstelle des Zellbereiches eingetragen (hier: „Grundgeb“).
Ich vergebe (definiere) für einen Zellenbereich immer einen Namen. 
Die Namen, die ich für die Kalkulationstabelle „n-031-Abwassergebuehrenkalkulation“ vergeben habe, sind oben  aufgeführt.

Die definierten Namen sind ganz links in der Bearbeitungszeile ersichtlich, in der sonst die aktuelle Zelle erscheint  (Pfeil anklicken). Wird der Name angeklickt wird der entsprechende Bereich angezeigt (markiert).

Das Suchkriterium wird immer in der ersten Zeile des festgelegten Bereichs gesucht. Daher muss der Suchbegriff (hier die Jahreszahl) immer in der ersten Zeile des Bereichs zu finden sein. Sonst kommt eine Fehlermeldung („#NV“). Steht die gesuchte Zahl mehrmals in der ersten Zeile wird immer nur die erste Zahl ausgewählt.
Für unterschiedliche Zellbereiche sind auch unterschiedliche Namen zu definieren.

Zu 3 (Zeilenindex) 
Es können alle Werte übernommen werden die im festgelegten Zellbereich in der Spalte unterhalb des Suchbegriffes (also hier unterhalb des gesuchten Jahres) stehen. 
Die Zahl gibt an, in welcher Zeile des festgelegten Bereichs der zu übernehmende Wert steht. Die erste Zeile des festgelegten Bereichs ist die Zahl „1“, die zweite Zeile ist die Zahl „2“ usw. Steht der zu übernehmende Wert in Zeile 2, so ist hier 2 anzugeben.

Zu 4 (Wahrheitswert) 
Soll das Suchkriterium genau mit dem gesuchten Kriterium in Zeile 1 des festgelegen Zellenbereichs übereinstimmen ist der Parameter „FALSCH“ anzugeben. Ansonsten (bei Angabe des Parameters „WAHR“) werden auch annähernde Werte „gesucht“. Diese Formel kann nämlich auch für die Suche von Wörtern verwendet werden. Wenn eine Zahl gesucht werden soll, stets den Parameter „FALSCH“ angeben.

Funktion „SVERWEIS“

Die Formel SVERWEIS“ funktioniert genauso. Der Unterschied ist, dass das Suchkriterium nicht in der ersten Zeile sondern in der ersten Spalte des festgelegten Bereichs gesucht wird. Statt Zeilenindex ist der Spaltenindex anzugeben.